## Slide 1
Progetto 2026
Caricare i file relativi al segnale e al segnale con eco
load('Audio1.mat’); load('Audio2.mat’); che saranno automaticamente assegnati alle variabili x e y
% Progetto riallineamento segnali audio. AA 2025/26
% Nome ..........
% Cognome .............
% Codice Persona .............
% Data ..............
% Sono dati due file Audio1.mat e Audio2.mat. Il primo contiene il vettore
% x con un breve brano musicale. Il secondo conteine il vettore y con la
% somma del brano contenuto in x e una sua replica ritardata x(t-Tau).
% Il progetto consiste nello stimare il ritardo Tau della replica e, dopo averla allineata con il primo segnale,
% sottrarla a y in modo da eliminare l'effetto eco chiaramente percepibile ascoltando il vettore y.
clear
close all

## Slide 2
Progetto 2026
Caricare i file relativi al segnale e al segnale con eco
load('Audio1.mat’); load('Audio2.mat’); che saranno automaticamente assegnati alle variabili x e y
% Fs=Frequenza di campionamento
Fs=44100;
% T=intervallo di campionamento
T=1/Fs;
% Caricamento del primo segnale 'Audio1.mat' che contiene il vettore x
load('Audio1.mat');
% Riprodurre l'audio del segnale di riferimento x
sound(x,Fs);
pause
% L=lunghezza del segnale x
L=length(x);
% Caricamento del secondo segnale 'Audio2.mat' che contiene il vettore y.
% Il vettore y è stato generato sommando al segnale x una sua replica traslata di Tau.
load('Audio2.mat');
% riprodurre l'audio del segnale y
sound(y,Fs);
pause

## Slide 3
Progetto 2026
Caricare i file relativi al segnale e al segnale con eco
load('Audio1.mat’); load('Audio2.mat’); che saranno automaticamente assegnati alle variabili x e y

## Slide 4
Progetto 2026
Caricare i file relativi al segnale x e al segnale con eco y
load('Audio1.mat’); load('Audio2.mat’); che saranno automaticamente assegnati alle variabili x e y

## Slide 5
Segnale audio - Frequenza di campionamento 44100Hz

## Slide 6
Segnale audio - Frequenza di campionamento 44100Hz

## Slide 7
Progetto 2026
Caricare i file relativi al segnale x e al segnale con eco y
load('Audio1.mat’); load('Audio2.mat’); che saranno automaticamente assegnati alle variabili x e y
Ascoltare il segnale x e il segnale y
sound(x,Fs); sound(y,Fs);
Stimare il ritardo dell’eco eseguendo la cross-correlazione tra x e y
R=xcorr(x,y);
Eseguire il plot di R in figura 1 e analizzarne visivamente la struttura (attenzione al formato in cui Matlab presenta i valori di R che vanno sempre tra 1 e 2L-1 dove L=length(x); è la durata dei due segnali).
% Calcolare il ritardo temporale tra le due repliche presenti in y
% utilizzando la cross-correlazione R tra i due segnali x e y
R=............
% Visualizzare in figura 1 la cross-correlazione R tra -L-1 e L+1 che dovrà presentare 2
% picchi: il primo in 0, il secondo in corrspondenza del ritardo della replica
figure(1)
……

## Slide 8
Dalla teoria sappiamo che:
== +
Analisi della cross-correlazione
Quindi mi aspetto 2 massimi di questa funzione: il primo in e ilsecondo in
La funzione [R0 n1]=max(R); di Matlab restituisce il valore del massimo R0 e la sua posizione n1.
Se la posizione del massimo trovato da questa funzione coincide con dovrò cercare la posizione del secondo massimo n2.
Per fare questo, la strada più semplice è quella di azzerare i valori di R in un intorno del primo massimo e poi ricalcolarne il valore del massimo R0 e la sua posizione n2 con la stessa funzione [R0 n2]=max(R);
La dimensione dell’intorno del primo massimo da azzerare lo si trova analizzando visivamente la struttura della cross correlazione di figura 1. Nel nostro caso vedrete che un centinaio di campioni saranno sufficienti ad escludere altri valori maggiori del secondo massimo che vi interessa.

## Slide 9
% Calcolare la posizione del massimo (che capiterà intorno allo zero cioè
% al campione n1=L)
............
% Per trovare il secondo massimo conviene azzerare R in un intorno di n1
% (ad esempio da n1-100 a n1+100) e poi ricalcolare la posizione del nuovo massimo n2
................
................

## Slide 10
Stimato il ritardo dell’eco, si ritarda/anticipa il primo segnale di utilizzando la tecnica di shift con la trasformata discreta di Fourier.
Indicando con la DFT di, otteniamo uno shift del segnale moltiplicando la sua trasformata per un esponenziale complesso:
Eliminazione dell’eco
=
Calcolando la IDFT di , otteniamo segnale opportunamente ritardato/anticipato per poter essere sottratto al segnale eliminando così l’eco.
Verificare che l’eco è stato eliminato ascoltando il segnale

## Slide 11
% Generare una versione ritardata "x_rit" del segnale "x" che sia
% allineata con la replica utilizzando lo shift con la FFT.
x_rit=..............
% Sottrarre x_rit al segnale y e verificare con l'ascolto che l'eco della replica sia scomparso
v=..............
% suonare nuovamente il file "v"
..................
pause
% dividere la figura 2 in 2 parti e plottare "y" nella parte alta e v nella parte bassa.
figure(2)
................
................
................
................